## Slide 1: ShelfScan
L'inventaire visuel intelligent pour bibliothèques publiques

## Slide 2: Sommaire
Contexte
01
Problématique
02
Proposition de valeur
03
État de l'art
Solution technique
04
Proof of Concept
05
Architecture du pipeline
06
Stack technique
07
Comparaison OCR
08
Post-traitement
Résultats
09
Démo Streamlit
10
Risques et mitigations
Perspectives
11
Limites actuelles
12
Prochaines étapes

## Slide 3: Un livre mal rangé est un livre perdu
Des milliers de livres mal rangés chaque jour dans les bibliothèques publiques
Inventaire manuel : fastidieux et chronophage
Coût humain considérable pour les bibliothécaires
Usagers frustrés qui ne trouvent pas leurs ouvrages

## Slide 4: ShelfScan : la Computer Vision au service des bibliothèques
Filmer les étagères avec un smartphone
La reconnaissance visuelle identifie chaque livre
Détection automatique des livres mal rangés
Gain de temps massif pour le personnel

## Slide 5: État de l'art
Scene Text Recognition (STR)
Détection : EAST, PaddleOCR (DB-Net)
Reconnaissance : CRNN, TrOCR (Transformer), PaddleOCR (SVTR)
Bout en bout : PaddleOCR, EasyOCR, Google Vision API
Méthodes du cours appliquées
Amélioration de contraste (CLAHE)
Détection de contours (Canny + transformée de Hough)
Segmentation par analyse de lignes verticales
Correction d'orientation (perspective implémentée, non activée)

## Slide 6: Proof of Concept : de la photo à l'inventaire
Entrée : une photo d'étagère de bibliothèque (JPEG/PNG)
Sortie : liste structurée (titre, auteur, ISBN)
Format : export CSV (JSON via CLI)
Enrichissement : API Google Books / Open Library

## Slide 7: Architecture du pipeline
1. Acquisition
Photo
2. Prétraitement
Contraste (CLAHE)
3. Segmentation
Tranches de livres
4. Détection texte
Zones ROI
5. OCR
Reconnaissance
6. Post-traitement
Enrichissement API
Inventaire structuré (JSON/CSV)

## Slide 8: Stack technique
Composant | Technologie
Langage | Python 3.10+
Traitement d'image | OpenCV, Pillow
Détection de texte | PaddleOCR (DB-Net)
Reconnaissance OCR | PaddleOCR / TrOCR / Tesseract
Deep Learning | PyTorch (via Transformers / TrOCR)
API bibliographique | Google Books / Open Library
Fuzzy matching | rapidfuzz
Interface démo | Streamlit

## Slide 9: Comparaison des modèles OCR
Modèle | Type | Forces | Faiblesses
PaddleOCR | SVTR (CNN + Transformer) | Rapide, bon sur texte imprimé | Moins bon sur polices décoratives
TrOCR | Transformer pur | Excellent sur texte complexe | Plus lent, requiert GPU
Tesseract | LSTM classique | Léger, multilingue | Sensible au bruit, moins précis
Choix retenu
PaddleOCR comme modèle principal (meilleur compromis vitesse/précision)
TrOCR disponible comme moteur alternatif (sélection manuelle)
Tesseract comme baseline de référence

## Slide 10: Post-traitement & enrichissement API
Nettoyage du texte OCR
Normalisation Unicode (NFC), suppression caractères parasites
Séparation titre / auteur par heuristiques
Fusion des fragments de texte d'une même tranche
Enrichissement bibliographique
Fuzzy matching (ratio de similarité ≥ 60%) vers les API
Google Books API + Open Library API
Métadonnées récupérées : titre complet, auteur, ISBN, éditeur
Export structuré en JSON et CSV

## Slide 11: Démonstration : interface Streamlit
1. Upload — Charger une photo d'étagère (JPEG/PNG)
2. Visualisation — Pipeline étape par étape avec bounding boxes
3. Inventaire — Tableau interactif (titre, auteur, confiance OCR)
4. Export — Télécharger les résultats en CSV (JSON via CLI)

## Slide 12: Risques identifiés & mitigations
Risque | Impact | Mitigation
Texte vertical ou incliné | Élevé | Correction d'angle automatique
Polices décoratives / dorées | Élevé | Prétraitement contraste + fuzzy matching
Tranches très fines (< 1 cm) | Moyen | Haute résolution + signalement
Reflets / ombres | Moyen | CLAHE + consignes de prise de photo
API indisponible | Faible | Mode dégradé : texte brut affiché

## Slide 13: Limites actuelles
Sensibilité à la qualité de l'image
Résolution, éclairage et angle de prise de vue impactent fortement les résultats
Texte vertical et polices décoratives
La correction d'orientation aide mais ne résout pas tous les cas
Dépendance aux API externes
Google Books / Open Library nécessaires pour l'enrichissement
Mode dégradé disponible (texte brut) en cas d'indisponibilité

## Slide 14: Du POC au produit : prochaines étapes
Court terme — Consolider le POC
Enrichir le dataset existant (15 images → 30+ photos annotées)
Affiner le benchmark PaddleOCR / TrOCR / Tesseract (déjà initié)
Cache local des résultats API pour réduire la dépendance
Moyen terme — Vers le produit
Segmentation par deep learning (YOLO / Faster R-CNN)
OCR multilingue — supporter davantage de langues
Mode batch pour traiter des dossiers complets d'images
Long terme — Application mobile complète
Reconnaissance en temps réel (flux vidéo)
Détection des livres mal rangés vs plan de classement
Application mobile + intégration SIGB